Вышка предназначена для проведения ремонтных и строительно-монтажных работ.

Вышка оснащена ручной лебедкой для подъема рабочей площадки на необходимую высоту (без людей и груза), а также

колесами для передвижения и маневрирования по горизонтальной поверхности.

Рабочая площадка и ее ограждение электрически изолированы от земли.

| Обозначение вышки | ВТ-3-5 | ВТ-3-7 | ВТ-3-9 | ВТ-3-11 | ВТ-3-13 | ВТ-6 | ВТ-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диапазон рабочих высот, м | 2,4-4,8 | 3,0-6,7 | 3,7-8,6 | 4,3-10,5 | 5,0-12,4 | 3,6-6,0 | 4,8-8,4 |
| Допускаемая нагрузка на площадку, кг | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 150 | 130 |
| Габаритные размеры в транспортном положении,м: |  |
| высота | 2,4 | 3 | 3,7 | 4,3 | 5 | 3,7 | 4,8 |
| ширина | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 |
| Размеры рабочей площадки, м | 0,9х0,9 | 0,9х0,9 | 0,9х0,9 | 0,9х0,9 | 0,9х0,9 | 0,96х0,96 | 0,96х0,96 |

При отсутствии на складе готовой продукции срок изготовления составляет (1-3 недели).

Основной материал: труба профильная 20х20, уголок 35.